## Slide 1: Маршрутизация как процесс Маршрутизатор как устройство
Выполнил студент гр. 2305:
Суринт Любовь

## Slide 2: Маршрутизация как процесс

## Slide 3: Сетевой уровень как средство построения больших сетей
В стандартной модели взаимодействия открытых систем в функции сетевого уровня входит решение следующих задач:
передача пакетов между конечными узлами в составных сетях;
выбор маршрута передачи пакетов, наилучшего по некоторому критерию;
согласование разных протоколов канального уровня, использующихся в отдельных подсетях одной составной сети.

## Slide 4: Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня
Протоколы сетевого уровня реализуются, как правило, в виде программных модулей и выполняются на конечных узлах-компьютерах, называемых хостами, а также на промежуточных узлах - маршрутизаторах, называемых шлюзами.
Мост или коммутатор разделяет сеть на сегменты, локализуя трафик внутри сегмента, что делает линии связи разделяемыми преимущественно между станциями данного сегмента.

## Slide 5: Принципы маршрутизации
Важнейшей задачей сетевого уровня является
Маршрутизация - передача пакетов между двумя конечными узлами в составной сети.

## Slide 6: Алгоритмы маршрутизации
Алгоритмы маршрутизации можно дифференцировать, основываясь на нескольких ключевых характеристиках :
на работу результирующего протокола маршрутизации влияют конкретные задачи, которые решает разработчик алгоритма;
существуют различные типы алгоритмов маршрутизации, и каждый из них по-разному влияет на сеть и ресурсы маршрутизации;
алгоритмы маршрутизации используют разнообразные показатели, которые влияют на работу оптимальных маршрутов.

## Slide 7: Цели разработки алгоритмов маршрутизации
При разработке алгоритмов маршрутизации часто преследуют одну или несколько из перечисленных ниже целей:
Оптимальность
Простота и низкие непроизводительные затраты
Живучесть и стабильность
Быстрая сходимость
Гибкость

## Slide 8: Оптимальность
Оптимальность, вероятно, является самой общей целью разработки. Она характеризует способность алгоритма маршрутизации выбирать "наилучший" маршрут. Наилучший маршрут зависит от показателей и от "веса" этих показателей, используемых при проведении расчета. Например, алгоритм маршрутизации мог бы использовать несколько пересылок с определенной задержкой, но при расчете "вес" задержки может быть им оценен как очень значительный. Естественно, что протоколы маршрутизации дожны строгo определять свои алгоритмы расчета показателей.

## Slide 9: Петля маршрутизации

## Slide 10: Типы алгоритмов
Алгоритмы маршрутизации могут быть классифицированы по типам. Например, алгоритмы могут быть:
Статическими или динамическими
Одномаршрутными или многомаршрутными
Одноуровневыми или иерархическими
С интеллектом в главной ВМ или в роутере
Внутридоменными или междоменными
Алгоритмами состояния канала или вектора расстояний

## Slide 11: Статические или динамические алгоритмы
Статические алгоритмы маршрутизации вообще вряд ли являются алгоритмами. Распределение статических таблиц маршрутизации устанавливается администратором сети до начала маршрутизации.
Динамические алгоритмы маршрутизации подстраиваются к изменяющимся обстоятельствам сети в масштабе реального времени. Они выполняют это путем анализа поступающих сообщений об обновлении маршрутизации.

## Slide 12: Одномаршрутные или многомаршрутные алгоритмы
Некоторые сложные протоколы маршрутизации обеспечивают множество маршрутов к одному и тому же пункту назначения. Такие многомаршрутные алгоритмы делают возможной мультиплексную передачу трафика по многочисленным линиям; одномаршрутные алгоритмы не могут делать этого. Преимущества многомаршрутных алгоритмов очевидны - они могут обеспечить значительно большую пропускную способность и надежность.

## Slide 13: Одноуровневые или иерархические алгоритмы
Некоторые алгоритмы маршрутизации оперируют в плоском пространстве, в то время как другие используют иерархиии маршрутизации. В одноуровневой системе маршрутизации все роутеры равны по отношению друг к другу.
В иерархической системе маршрутизации некоторые роутеры формируют то, что составляет основу (backbone - базу) маршрутизации.
Системы маршрутизации часто устанавливают логические группы узлов, называемых доменами, или автономными системами (AS), или областями.

## Slide 14: Показатели алгоритмов (метрики)
Показатели, которые используются в алгоритмах маршрутизации:
Длина маршрута
Надежность
Задержка
Ширина полосы пропускания
Нагрузка
Стоимость связи

## Slide 15: Длина маршрута
Длина маршрута является наиболее общим показателем маршрутизации. Некоторые протоколы маршрутизации позволяют администраторам сети назначать произвольные цены на каждый канал сети. В этом случае длиной тракта является сумма расходов, связанных с каждым каналом, который был траверсирован. Другие протоколы маршрутизации определяют "количество пересылок", т.е. показатель, характеризующий число проходов, которые пакет должен совершить на пути от источника до пункта назначения через изделия объединения сетей (такие как роутеры).

## Slide 16: Надежность
Надежность, в контексте алгоритмов маршрутизации, относится к надежности каждого канала сети (обычно описываемой в терминах соотношения бит/ошибка). Некоторые каналы сети могут отказывать чаще, чем другие. Отказы одних каналов сети могут быть устранены легче или быстрее, чем отказы других каналов. При назначении оценок надежности могут быть приняты в расчет любые факторы надежности. Оценки надежности обычно назначаются каналам сети администраторами сети. Как правило, это произвольные цифровые величины.

## Slide 17: Задержка
Под задержкой маршрутизации обычно понимают отрезок времени, необходимый для передвижения пакета от источника до пункта назначения через объединенную сеть. Задержка зависит от многих факторов, включая полосу пропускания промежуточных каналов сети, очереди в порт каждого роутера на пути передвижения пакета, перегруженность сети на всех промежуточных каналах сети и физическое расстояние, на которое необходимо переместить пакет. Т.к. здесь имеет место конгломерация нескольких важных переменных, задержка является наиболее общим и полезным показателем.

## Slide 18: Полоса пропускания
Полоса пропускания относится к имеющейся мощности трафика какого-либо канала. При прочих равных показателях, канал Ethernet 10 Mbps предпочтителен любой арендованной линии с полосой пропускания 64 Кбайт/сек. Хотя полоса пропускания является оценкой максимально достижимой пропускной способности канала, маршруты, проходящие через каналы с большей полосой пропускания, не обязательно будут лучше маршрутов, проходящих через менее быстродействующие каналы.

## Slide 19: Формальное описание алгоритма
Пусть D(v) равно сумме весов связей для данного пути. Пусть c(i,j) равно весу связи между узлами с номерами i и j.
Последовательность шагов, реализующих алгоритм:
Устанавливаем множество узлов N = {1}.
Для каждого узла v не из множества N устанавливаем D(v)= c(1,v).
Для каждого шага находим узел w не из множества N, для которого D(w) минимально, и добавляем узел w в множество N.
Актуализируем D(v) для всех узлов не из множества N D(v)=min{D(v), D(v)+c(w,v)}.
Повторяем шаги 2-4, пока все узлы не окажутся в множестве N.

## Slide 20: Параметры качества сервиса
Качество сервиса (QoS) может характеризоваться следующими параметрами:
пропускной способностью канала;
задержкой (время распространения пакета);
числом дейтаграмм, стоящих в очереди для передачи;
загрузкой канала;
требованиями к безопасности;
типом трафика;
числом шагов до цели;
возможностями промежуточных связей (например, многовариантность достижения адресата).

## Slide 21: Вывод:
· Протоколы маршрутизации (например, RIP или OSPF) следует отличать от собственно сетевых протоколов (например, IP или IPX).
· Сетевые протоколы и протоколы маршрутизации реализуются в виде программных модулей на конечных узлах-компьютерах и на промежуточных узлах - маршрутизаторах.
· Для алгоритмов маршрутизации характерны одношаговый и многошаговый подходы. Одношаговые алгоритмы делятся на алгоритмы фиксированной, простой и адаптивной маршрутизации. Адаптивные протоколы маршрутизации являются наиболее распространенными и в свою очередь могут быть основаны на дистанционно-векторных алгоритмах и алгоритмах состояния связей.

## Slide 22: Маршрутизатор как устройство

## Slide 23: Понятие маршрутизатора
Маршрутиза́тор или Роутер (от англ. router) — сетевое устройство, используемое в компьютерных сетях передачи данных, которое, на основании информации о топологии сети (таблицы маршрутизации) и определённых правил, принимает решения о пересылке пакетов сетевого уровня модели OSI их получателю. Обычно применяется для связи нескольких сегментов сети.

## Slide 24: Применение
Маршрутизаторы помогают уменьшить загрузку сети, благодаря её разделению на домены коллизий и широковещательные домены, а также фильтрации пакетов. В основном их применяют для объединения сетей разных типов, зачастую несовместимых по архитектуре и протоколам. Нередко маршрутизатор используется для обеспечения доступа из локальной сети в глобальную сеть Интернет, осуществляя функции трансляции адресов и межсетевого экрана.

## Slide 25: Функции маршрутизаторов
Две основные функции маршрутизатора:
переключение трафика;
обслуживание среды, в которой он работает.

## Slide 26: Функции маршрутизаторов
В сети коммутации сообщений все делается при помощи маршрутизаторов, коммутаторов и мостов. Они получают сообщения через один интерфейс, определяют получателя по той или иной таблице и передают его на другой интерфейс.
Одно из основных отличий между маршрутизатором и любым другим коммутатором сообщений состоит в способе построения таблиц. Маршрутизаторы посылают сообщения сетям, в то время как таблицы мостов и коммутаторов содержат список адресов подуровня MAC.

## Slide 27: Основная функция маршрутизатора
Чтение заголовков пакетов сетевых протоколов, принимаемых и буферизуемых по каждому порту (например, IPX, IP, AppleTalk или DECnet), и принятие решения о дальнейшем маршруте следования пакета по его сетевому адресу, включающему, как правило, номер сети и номер узла.

## Slide 28: Уровень протоколов маршрутизации
Сетевые протоколы активно используют в своей работе таблицу маршрутизации, но ни ее построением, ни поддержанием ее содержимого не занимаются. Эти функции выполняют протоколы маршрутизации. На основании этих протоколов маршрутизаторы обмениваются информацией о топологии сети, а затем анализируют полученные сведения, определяя наилучшие по тем или иным критериям маршруты. Результаты анализа и составляют содержимое таблиц маршрутизации.

## Slide 29: Вывод:
· Маршрутизатор представляет собой сложное многофункциональное устройство, в задачи которого входит: построение таблицы маршрутизации, определение на ее основе маршрута, буферизация, фрагментация и фильтрация поступающих пакетов, поддержка сетевых интерфейсов. Функции маршрутизаторов могут выполнять как специализированные устройства, так и универсальные компьютеры с соответствующим программным обеспечением.

## Slide 30: Спасибо за внимание!